## Slide 1: CÁC CHỈ DẪN BIÊN DỊCH VÀ MÔ TẢ TOÁN HẠNG
Lập Trình Hệ Thống Nhúng
Chương 3 – Bài 1
Bộ môn: Kỹ thuật máy tính
Khoa CNTT - HVKTMM

## Slide 2: Why learn Assembly?
Các máy tính công nghiệp được lập trình bằng assembly
Nhiều ứng dụng yêu cầu sự tối ưu của ngôn ngữ assembly
Hiểu biết về assembly giúp hiểu hơn về chương trình ngôn ngữ bậc cao
Debug, viết các chương trình vào/ra, tối ưu code,…

## Slide 3: Compilation Process

## Slide 4: Quá trình biên dịch

## Slide 5: Công cụ
Development cycle
Notes: Machine code is binary (1's and 0's) code that can be executed directly by the cpu. If you were to open a "machine code" file in a text editor you would see garbage, including unprintable characters (no, not those unprintable characters ;).
Object code is a portion of machine code that hasn't yet been linked into a complete program. It's the machine code for one particular library or module that will make up the completed product. It may also contain placeholders or offsets not found in the machine code of a completed program that the linker will use to connect everything together.
Assembly code is plain-text and (somewhat) human read-able source code that has a mostly direct 1:1 analog with machine instructions. This is accomplished using mnemonics for the actual instructions/registers/other resources. Examples include things like JMP or MULT for the jump and multiplication instructions. Unlike Machine Code, the CPU does not understand Assembly Code.

## Slide 6: Toolset
RealView Compiler
  armcc
  armasm
  armlink
GNU Compiler
  gcc/armclang
  gas
  gld

## Slide 7: Kiểu dữ liệu
Word: 32 bit in length
Endianess: Little endian and big endian

## Slide 8: Nội dung
Cấu trúc chương trình
Khái niệm chỉ dẫn
Đoạn mã lệnh
Đoạn dữ liệu
Notes: It’s not the matter of should we know assembly to program for embedded system, it’s the matter how much we know about assembly language, ie we can read assembly code and together with hardware structure we could

## Slide 9: Literals
Số thập phân: 123
Số hexa: 0x7B
Các số ở các hệ cơ số khác nhau
Số dấu phẩy động: 1.234
Boolean: TRUE hoặc FALSE
Kí tự - char: ‘w’
Chuỗi kí tự: “Đây là một chuỗi”

## Slide 10: Cấu trúc chương trình
ELF sections (Executable and Linkable format)
Application entry (defined by ENTRY directive)
Application execution
Application termination
Program End (defined by END directive)

## Slide 11: Cấu trúc chương trình

## Slide 12: Cấu trúc chương trình
Chương trình gồm ít nhất 2 phần chính
  Đoạn mã lệnh: gồm chuỗi các lệnh sẽ được trình hợp dịch (Assember) dịch sang mã máy
    Theo kiến trúc Cortex –M3 Harvard
    Lưu trữ trong bộ nhớ CODE
  Đoạn dữ liệu
    Chứa trong bộ nhớ DATA
Notes: http://www.keil.com/support/man/docs/uv4/uv4_debugging.htm
http://www.keil.com/support/man/docs/armclang_asm/armclang_asm_dom1359731121927.htm

## Slide 13: Cấu trúc chương trình
Bao gồm 4 thành phần:
  Assembler Directives (Chỉ dẫn)
  Labels (Nhãn)
  Assembly Instructions (Câu lệnh)
  Comments

## Slide 14: Khái niệm chỉ dẫn
Chỉ dẫn biên dịch
  Là các từ khóa hướng dẫn chương trình dịch làm các công việc cụ thể khi dịch và xây dựng chương trình
  Mỗi chỉ dẫn không được dịch thành mã máy
    Không còn trong mã máy
  Sử dụng kỹ nghệ ngược (revert engineering) thì không thể thấy được các chỉ dẫn biên dịch
Notes: A toolchain is the set of compiler + linker + librarian + any other tools you need to produce the executable (+ shared libraries, etc) for the target. A debugger and/or IDE may also count as part of a toolchain.

## Slide 15: Chỉ dẫn biên dịch
THUMB: Đặt ở đầu file, chỉ ra code được biên dịch sang lệnh Thumb
CODE: Bắt đầu đoạn code trong bộ nhớ (ROM)
DATA: Bắt đầu đoạn dữ liệu trong bộ nhớ (RAM)
AREA: Chỉ dẫn assembler tạo ra vùng code hay data mới
SPACE: Tạo ra vùng trống
ALIGN: Đảm bảo data block tiếp theo được sắp xếp (aligned)

## Slide 16: Chỉ dẫn biên dịch
EXPORT: cho phép truy cập từ file khác
GLOBAL: ý nghĩa như EXPORT
IMPORT: cho phép truy cập một đối tượng “EXPORT”
END: kết thúc chương trình
DCB: khởi tạo giá trị byte (8 bit)
DCW: khởi tạo giá trị half-word (16 bit)
DCD: khởi tạo giá trị word (32 bit)
EQU: gán giá trị cho một biến

## Slide 17: Chỉ dẫn biên dịch
|.text|: cho phép biên dịch code assembly từ chương trình C

## Slide 18: Chỉ dẫn khai báo đoạn AREA
Chương trình hợp ngữ ARM gồm ít nhất 2 đoạn được khai báo theo AREA
  one section of code containing the list of instructions;
  one section of data where we find the description of the data

## Slide 19: ELF section
ELF: Executable Linkable Format section – chuỗi code hay dữ liệu độc lập, được đặt tên và không thể phân chia được.

## Slide 20: Chỉ dẫn khai báo đoạn AREA
Trong đó
  AREA: chỉ dẫn khai báo đoạn
  Section_Name: tên đoạn
  type: kiểu đoạn code or data
  Các tùy chọn không bắt buộc:
    readonly (mặc định cho đoạn CODE) or readwrite (mặc định cho đoạn DATA)
    noinit: indicates, for a DATA section, không khởi tạo
    align = n (từ 0-31), how the section should be placed in memory

## Slide 21: Đoạn mã lệnh
Đoạn mã lệnh bao gồm 1 tập các lệnh theo định dạng
{ label } SYMBOL { expr }{ ,expr }{ ,expr} {; comment}
Các thành phần lệnh
  Nhãn
  Mã lệnh gợi nhớ (Mnemonic)
  Toán hạng
  Chú thích
    Bắt đầu bằng dấu “;”
  Thủ tục

## Slide 22: Nhãn (label)
Là tên tùy đặt
  Đứng đầu tiên trong câu lệnh
  Sử dụng để điều khiển luồng thực thi trong chương trình thông qua các lệnh nhảy

## Slide 23: Mã thao tác
mnemonic = symbolic name = mã thao tác của một câu lệnh
Từ phiên bản ARM4, có 2 tập lệnh khác biệt
  Tập lệnh ARM: 32 bit
  Tập lệnh Thumb: 16 bit
Từ phiên bản ARM6
  Tập lệnh Thumb cải tiến thành Thumb-2
    Thumb2 = Thumb + một số lệnh 32 bit
Cortex-ARM chỉ sử dụng duy nhất Thumb-2
  Không thể chuyển sang chế độ ARM
Khi code, có thể chỉ rõ lệnh
  32 bit: thêm .W
  16 bit mở rộng: thêm .N

## Slide 24: Mã thao tác
So sánh hiệu năng và mật độ (độ nén) của các tập lệnh

## Slide 25: Mã thao tác
Thumb-2 gồm 114 lệnh khác nhau:
  8 mã lệnh rẽ nhánh;
  17 mã lệnh cho các phép toán số học cơ bản
  9 mã lệnh cho phép dịch lô-gic;
  9 mã lệnh nhân, chia
  2 for saturation instructions;
  4 thay đổi định dạng lệnh
  10 cho các lệnh số học đặc biệt
  2 đêt thao tác thanh ghi trạng thái xPSR
  24 mã lệnh thao tác đọc/ghi bộ nhớ
  12 mã lệnh đọc/ghi bộ nhớ đa mức
  17 mã lệnh đặc biệt (WAIT, NOP, etc.)

## Slide 26: Toán hạng
Một câu lệnh, tùy từng trường hợp, có thể có 0-4 toán hạng (operand), phân cách bởi dấu “,”
Các lệnh lô-gic và số học thường có 2-3 toán hạng
Kiểu toán hạng: Trừ các lệnh read/write, toán hạng có 2 kiểu
  Giá trị tức thời và thanh ghi
  Do kiến trúc RISC không cho phép tính toán trực tiếp trên toán hạng bộ nhớ

## Slide 27: Toán hạng
Minh họa toán hạng

## Slide 28: Toán hạng

## Slide 29: Chương trình con

## Slide 30: Đoạn dữ liệu
Chứa dữ liệu sử dụng trong ctr
Khai báo các vùng nhớ (biến)
  B = byte, W = half-word (2 bytes), D = word (four bytes) and Q = double word (8 bytes)

## Slide 31: Các chỉ dẫn quản lý bộ nhớ
ALIGN {expr}
  expr phải là lũy thừa của 2 (from 20 to 232)
  Sử dụng để định vị câu lệnh hoặc dữ liệu
  Tự động thêm 0 vào vùng dữ liệu hoặc thêm lệnh NOP vào vùng code
COMMON symbol{,size{,alignment}}
  Đặt trước vùng nhớ dự phòng, với kích thước và độ rời

## Slide 32: Một số chỉ dẫn khác
ASSERT Logic_Exp
  Hiển thị 1 thông điệp dự báo trong giai đoạn hợp dịch
name CN expr
  rename a register in a possible coprocessor
{ label } DCFSU fpliteral{,fpliteral}
  Đảo ngược vùng nhớ đã khởi tạo kiểu số thực dấu chấm động
ENTRY
  Xác định điểm vào của chương trình
  Là chỉ thị cốt yếu khi tạo các đoạn code
IMPORT EXPORT
  Chia sẻ các ký hiệu (tên của chương trình con, tên biến, v.v.) giữa các file trong 1 project

## Slide 33: Các kiểu toán hạng
Hằng và bí danh
Toán hạng cho các lệnh phổ biến
Toán hạng truy cập bộ nhớ
  Các chế độ địa chỉ

## Slide 34: Hằng và bí danh
Chỉ dẫn EQU (EQUivalent): để định nghĩa các hằng
Chỉ dẫn RN (ReName) đặt bí danh mới dễ quản lý
  name RN n

## Slide 35: Operands for common instructions: Use of registers
General registers
  R0 to R12 to store the values
R13 = Stack pointer (SP)
R14 = link register (LR)
R15 register (the instruction pointer)
xPSR register: trạng thái chương trình

## Slide 36: Operands for common instructions: Use of registers

## Slide 37: Operands for common instructions
Shift
  Ví dụ R0 ← R1 & (R2 <<3), có thể biểu diễn
  ANDS.W R0,R1,R2,LSL #3

## Slide 38: Operands for common instructions
The immediate operand
  A classic case: ví dụ MOVS R5, #0x11
  Khi lớn hơn 255: LDR R5, =0x1FF400

## Slide 39: Operands for common instructions
Địa chỉ offset
  LDR Ri,[PC, #offset]

## Slide 40: Memory access operands: addressing modes
2 lệnh truy xuất bộ nhớ
  LDR Ri, {expr}
  STR Ri, {expr}

## Slide 41: Memory access operands: addressing modes
Con trỏ

## Slide 42: Các chế độ địa chỉ
Chế độ gián tiếp với độ dời
  LDRH Rt, [Rn, #±offset]

## Slide 43: Các chế độ địa chỉ
Chế độ gián tiếp với chỉ số
  LDRH Rt, [Rn, Rm]
  LDRH Rt, [Rn, Rm {, LSL #<imm2>}]
Indirect addressing mode with post-modification
  LDRH Rt,[Rn], #±imm8
  Nạp từ địa chỉ Rn ← Rn ± imm8

## Slide 44: Các chế độ địa chỉ
Indirect addressing with post modification

## Slide 45: Tổng kết
Q & A