## Slide 1: VI ĐIỀU KHIỂN LÕI ARM
Lập Trình Hệ Thống Nhúng
Chương 2 – Bài 1
Bộ môn: Kỹ thuật máy tính
Khoa CNTT - HVKTMM

## Slide 2: Compilation Process
Notes: https://www.quora.com/What-exactly-is-a-compiler-tool-chain

## Slide 3: Nội dung
Vi xử lý ARM và vi điều khiển lõi ARM
Kiến trúc ARM Cortex M3
  Giới thiệu ARM Cortex-M3
  Kiến trúc ARM cortex M3
  Mô hình giao tiếp ARM
  Tập thanh ghi
Vi điều khiển STM32
Phát triển hệ nhúng dựa trên vi điều khiển lõi ARM
Tổng kết

## Slide 4: Vi xử lý ARM và vi điều khiển lõi ARM
ARM (Advanced RISC Machines)
  Là họ kiến trúc vi xử lý
  ARM1, ra đời năm 1985
  ARM7, ARM9, ARM-Cortex vẫn tiếp tục được sử dụng rộng rãi để thiết kế các thiết bị 32 bit
ARM được ứng dụng trong các lĩnh vực chính sau:
  Nhúng trong thiết bị: USB controllers, HDD controllers, Bluetooth controllers, Networking/WiFi, máy quét y khoa.
  Nhúng dân dụng: đồ chơi điện tử, thiết bị cầm tay, GPS, MP3 Player, máy thu phát cầm tay.
  Tự động: chẩn đoán, bảo trì, giải trí, cảm ứng.
  Nhúng công nghiệp: đồng hồ năng lượng, bộ ngắt mạch, UPS, tự động hóa nhà máy.
  Đầu đọc thẻ, máy ATM, máy tính tiền, máy bán hàng.
Notes: 2 types of fees: upfront fee (trả trực tiếp) và royalty fee (phí nhượng quyền – trả theo chip bán ra)
ARM design IP: ISA, microprocessor, graphics, interconnects
Microprocessor license: RTL level design of cortex processor
Architecture license and develop their own microarchitectures based on ARM’s ISA
https://qz.com/741078/a-company-that-doesnt-really-make-chips-dethroned-intel-with-super-savvy-business-moves/

## Slide 5: Vi xử lý ARM và vi điều khiển lõi ARM

## Slide 6: Vi xử lý ARM

## Slide 7: Tổng hợp các vi điều khiển lõi ARM

## Slide 8: Các sản phẩm hỗ trợ bởi chip ARM

## Slide 9: Các sản phẩm hỗ trợ bởi chip ARM
Notes: https://stackoverflow.com/questions/1584617/simulator-or-emulator-what-is-the-difference

## Slide 10: Kiến trúc ARM Cortex M3
Cortex gồm có 3 phân nhánh chính
  A dành cho các ứng dụng cao cấp
  R dành cho các ứng dụng thời gian thực
  M dành cho các ứng dụng vi điều khiển và chi phí thấp
ARM Cortex-M3 là bộ xử lý ARM thế hệ mới cho các hệ thống nhúng
ARM Cortex-M3 32-bit RISC đạt hiệu suất cao hơn so với ARM7TDMI-S

## Slide 11: Vi xử lý ARM và vi điều khiển lõi ARM
Notes: Enhancements to a basic RISC architecture enable Arm processors to achieve a good balance of high performance, small code size, low power consumption and small silicon area
The M series ARM CPU's have a small instruction set, often no floating point unit, no memory management, no cache. They are optimized for low cost rather than high performance. They are generally combined with FLASH, RAM and peripherals into a micro-controller chip. The are mostly used to control hardware, and programmed either bare metal (without libraries) or with liked some libraries that could provide OS-like features. ARM likes to see these CPUs as 8-bit and 16-bit micro-controller killers.
The A series ARM CPU's have a larger instruction set (of which the M instruction set is a small subset), and they often (always?) have a floating point unit, memory management unit, and cache(s). They are optimized for high performance rather than low cost (bust still optimized for high performance per unit of power). They are generally sold as mirco-processor (often combined with high-end peripherals like ethernet, video, mpeg decoder), intended to be combined with off-chip RAM and FLASH. The often run some OS, often Linux, with a separation between OS space and space for application programs. ARM likes to see these CPUs as THE choice for mobile phones and tablets (competing with the intel CPUs).

## Slide 12: Vi xử lý ARM và vi điều khiển ARM

## Slide 13: Kiến trúc ARM Cortex M3

## Slide 14: Kiến trúc ARM Cortex M3
ARM cortex M3 gồm một nhân ARM kết nối với bộ nhớ Flash thông qua đường bus lệnh chuyên biệt
Cortex M3 được thiết kế dựa trên kiến trúc Harvard
  Dựa trên ARM7
  Hỗ trợ Thumb-2

## Slide 15: Bộ xử lý Cortex và đơn vị xử lý trung tâm Cortex (Cortex CPU)
Bộ xử lý Cortex (Cortex processor)
  Là bộ xử lý ARM Cortex hoàn chỉnh
Đơn vị xử lý trung tâm Cortex (Cortex CPU)
  Lõi ARM
  Là bộ xử lý trung tâm RISC nội

## Slide 16: Cortex CPU
Pipeline architecture
Mô hình lập trình
Các chế độ hoạt động của CPU
Tập lệnh
Bản đồ bộ nhớ
Bit-banding

## Slide 17: Kiến trúc đường ống lệnh
Ở nhịp = 3, PC = 208
  ADD (addr=200=PC-8) in the execute stage
  SUB (addr=204=PC-4) in the decode stage
  MOV (aadr=208=PC) in the fetch stage
Notes: http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.ddi0337e/CACCIFED.html

## Slide 18: Mô hình pipeline
CPU Cortex là bộ vi xử lý dựa trên kiến trúc RISC
  Kiến trúc nạp và lưu trữ (Load Store Architecture)
Để thực hiện lệnh
  Toán hạng phải được nạp vào 1 tập các thanh ghi trung tâm
  Các phép tính dữ liệu phải được thực hiện trên các thanh ghi
  Kết quả lưu lại bộ nhớ

## Slide 19: Mô hình lập trình
Mọi hoạt động của chương trình tập trung quanh tập thanh ghi của CPU
Tập thanh ghi gồm 16 thanh ghi 32-bit
  R0-R12 là các thanh ghi đơn giản, chứa các biến
  R13-R15 có chức năng đặc biệt
    R13 con trỏ ngăn xếp
    R14 thanh ghi liên kết, lưu trữ địa chỉ trở về khi gọi các ctr con
    R15 con trỏ lệnh

## Slide 20: Các thanh ghi đặc biệt
xPSR
PRIMASK
FAULTMASK
BASEPRI
CONTROL
Sử dụng khi muốn lập trình những chương trình phức tạp và ở mức thấp (embedded OS)

## Slide 21: Thanh ghi xPSR
xPSR là thanh ghi trạng thái chương trình
  Là thanh ghi riêng, chỉ có thể truy cập thông qua 2 lệnh chuyên dụng
  Các cờ
    N, Z, C, V = Negative , Zero, Carry, Overflow
    Q cho biết 1 biến đã đạt được giá trị tối đa/tối thiểu
    IT – “If-then”, kiểm tra điều kiện thực thi 1 lệnh là đúng
    ICI – Interrup Continuable Instruction; T - Thumb
  Lệnh NOP
    Không làm gì, đưa vào để đảm bảo đường ống khác rỗng

## Slide 22: Thanh ghi xPSR

## Slide 23: Chế độ hoạt động

## Slide 24: Chế độ hoạt động
Thread mode: Chế độ thực hiện chương trình
Handler mode: Chế độ thực hiện ngoại lệ (ngắt)
Mức độ ưu tiên:
  Unprivileged: không truy cập được vào system timer, NVIC hay khối điều khiển hệ thống, giới hạn truy cập vào bộ nhớ hay ngoại vi
  Privileged: toàn quyền truy cập tài nguyên và sử dụng các lệnh

## Slide 25: Tập lệnh ARM & Thumb
Tập lệnh ARM
  32-bit
  Hiệu năng tốt
  Bộ nhớ chương trình lớn
  Tiêu thụ năng lượng lớn
Tập lệnh Thumb 1
  16-bit
  Tập con của tập lệnh ARM, mật độ code cao hơn kiến trúc RISC 32 bit
  Kích thước code giảm 30%, hiệu năng giảm 20%

## Slide 26: Tập lệnh Thumb-2
CPU ARM7, ARM9 có thể thực hiện 2 tập lệnh ARM 32 bit và Thumb – ARM 16 bit
  Để tối ưu hóa chương trình
    32 bit để tăng tốc độ xử lý
    16 bit để nén mã chương trình
  Tập lệnh Thumb-2 là sự pha trộn của lệnh 16 bit và 32 bit
    Cải tiến mật độ nén mã so với 32 bit
    Cải tiến hiệu năng so với Thumb 16 bit
    Thumb-2 có một số lệnh nhân cải tiến (thực hiện trong 1 chu kỳ)
    Khả năng thực hiện phép chia bằng phần cứng (2-7 chu kỳ)

## Slide 27: Tập lệnh Thumb-2

## Slide 28: Bản đồ bộ nhớ

## Slide 29: Bit-banding
A bit-band region maps each word in a bit-band alias region to a single bit in the bit-band region.
Notes: https://spin.atomicobject.com/2013/02/08/bit-banding/

## Slide 30: Bộ xử lý Cortex
Được tạo thành từ lõi ARM (Cortex CPU) và các thành phần khác
  Mô hình bộ nhớ
  Mô hình lập trình
  Quy trình khởi động
  Bộ điều khiển vector ngắt lồng nhau (NIVC)

## Slide 31: Mô hình bộ nhớ

## Slide 32: Kiến trúc bộ nhớ
Vùng Code
  Chứa mã lệnh chương trình
  Có thể sử dụng chứa data
  Lưu ở bộ nhớ FLASH
Vùng SRAM
  Chứa data, stack và heap
  Bộ nhớ on-chip
Vùng peripheral
  Sử dụng cho các ngoại vi, vd Advanced High-Performance Bus (AHB) hay Advance Peripheral Bus (APB)

## Slide 33: Kiến trúc bộ nhớ
External RAM
  Lưu trữ các khối dữ liệu lớn
  Off-chip memory
External Device
  Map các thiết bị ngoài
  Off-chip memory (SD card)
Internal Private Peripheral Bus
  Truyền các tín hiệu bên trong vi xử lý

## Slide 34: Kiến trúc bộ nhớ

## Slide 35: BUS và ma trận BUS
Cortex-M3 thiết kế theo kiến trúc Harvard
  BUS mã lệnh: Icode
  BUS dữ liệu: Dcode
Cả 2 BUS đều có thể truy cập dữ liệu trong phạm vi 0x00000000 – 0x1FFFFFFF (32bit địa chỉ)
BUS hệ thống bổ sung
  Truy cập vào không gian điều khiển hệ thống 0x20000000 – 0xDFFFFFF và 0xE0100000 – 0xFFFFFFFF
Hệ thống gỡ lỗi trên chip của Cortex có thêm BUS ngoại vi
Ma trận BUS
  BUS hệ thống và BUS dữ liệu được kết nối với vi điều khiển thông qua tập BUS tốc độ cao gọi là ma trận BUS

## Slide 36: Hệ thống định thời (Timer)
Bộ đếm xuống 24 bit
  Tự động nạp lại giá trị bộ đếm và tạo sự kiện ngắt khi đếm xuống 0
  Cung cấp bộ đếm thời gian chuẩn
  Đồng hồ SysTick được sử dụng để cung cấp nhịp đập cho hệ điều hành thời gian thực (RTOS)

## Slide 37: Xử lý ngắt
Xử lý ngắt (Interrupt handling)
  Là cải tiến quan trọng của Cortex so với các CPU ARM trước
ARM 7, 9 có 2 đường ngắt (fast interrupt – FIQ) và yêu cầu ngắt (interrupt – RIQ)
  Phục vụ mọi nguồn ngắt bên trong vi điều khiển
  Việc thực hiện lại tùy theo mỗi nhà sản xuất chip
  Không hỗ trợ ngắt lồng nhau

## Slide 38: Lập trình Assembly in Keil
Startup.s : assembly code
Startup.c: C code
  Điểm đầu vào của chương trình (Reset_Handler)
  Stack size
  Heap size
  Interrupt vector table

## Slide 39: Lập trình Cortex-M
Chương trình nạp vào chip bao gồm
  Bảng vector ngắt
  Thủ tục khởi động (start-up routine)
  Code chương trình (vòng lặp)
  Code thư viện

## Slide 40: Lập trình Cortex M

## Slide 41: Quy trình khởi động
Đọc giá trị MSP
Khởi tạo reset vector
Khởi tạo bảng vector ngắt
Nhảy đến địa chỉ đầu tiên của chương trình
Thực hiện chương trình

## Slide 42: Bộ điều khiển vector ngắt lồng nhau (NIVC)
NVIC là một đơn vị tiêu chuẩn trong lõi Cortex
  Mọi nhà sản xuất chip (ST, Atmel, v.v.) đều có cùng cấu trúc ngắt
  Có thể chuyển ứng dụng hoặc hệ điều hành dễ dàng giữa các vi điều khiển mà không phải tìm hiểu tập thanh ghi mới
  Cho phép thực thi các lệnh nhiều chu kỳ
  Được thiết kế để hỗ trợ ngắt lồng nhau
    STM32 có 16 mức ưu tiên khác nhau

## Slide 43: Bộ điều khiển vector ngắt lồng nhau (NIVC)
Phương pháp nhập và thoát khỏi ngoại lệ của NVIC
  Khi ngắt được sinh bởi 1 tb ngoại vi, NVIC kích hoạt Cortex CPU phục vụ ngắt
  Đẩy dữ liệu của tập thanh ghi vào ngăn xếp
  Địa chỉ của ctr con (ISR) phục vụ ngắt được lấy về trên bus Icode
  Thời gian từ lúc ngắt bắt đầu được sinh đến khi thực hiện lệnh đầu tiên của ISR là 12 chu kỳ
  Khi kết thúc ISR, chuyển điều khiển cho ctr chính cũng mất 12 chu kỳ

## Slide 44: Bộ điều khiển vector ngắt lồng nhau (NIVC)
Quyền ưu tiên ngắt
  Ngắt có mức ưu tiên cao có thể ngắt ISR của ngắt có mức ưu tiên thấp hơn đang chạy
Kỹ thuật nối đuôi (Tail Chaining) trong NVIC
  Khi có 2 yêu cầu ngắt đồng thời xảy ra
  ISR của ngắt mức ưu tiên cao sẽ được thực hiện (sau 12 chu kỳ)
    Khi thực hiện xong, không khôi phục ngăn xếp của ctr nền mà nạp luôn địa chỉ của ISR (của ngắt mức ưu tiên thấp hơn)
    Giảm độ trễ

## Slide 45: Bộ điều khiển vector ngắt lồng nhau (NIVC)
Kỹ thuật nối đuôi (Tail Chaining) trong NVIC (tiếp)
  Khi ngắt mức ưu tiên thấp đang thực hiện, bị ngắt bởi ngắt có mức ưu tiên cao hơn

## Slide 46: Bộ điều khiển vector ngắt lồng nhau (NIVC)
Cấu hình và sử cụng NVIC: 3 bước
  Cấu hình bảng vector ngắt cho các nguồn ngắt muốn sử dụng
    ARM 7, 9 bắt đầu từ 0x00000000
    ARM Cortex bắt đầu từ 0x00000004
  Cấu hình các thanh ghi NVIC: cho phép và thiết lập các mức ưu tiên
  Cấu hình thiết bị ngoại vi và cho phép ngắt tương ứng

## Slide 47: Bộ điều khiển vector ngắt lồng nhau (NIVC)
Bảng vector ngắt:

## Slide 48: Bộ điều khiển vector ngắt lồng nhau (NIVC)
Bảng vector ngắt (tiếp)
  Trong phần mềm, bảng vector ngắt thường được giữ trong chương trình khởi động
    Bằng cách định vị các địa chỉ ISR tại địa chỉ nền của bộ nhớ

## Slide 49: Board phát triển
Notes: https://rarecomponents.com/store/1802

## Slide 50: Tổng kết
Q & A